## Slide 1
今後の台風・豪雨対応の向上に向けた
取組（情報収集体制の整備）について
（簡易ガス用）
２０２０年８月
経済産業省 産業保安グループ
ガス安全室
説明資料

## Slide 2: 台風・豪雨に対する対応の向上に向けた改善の観点
●考慮すべきガス事業における被害状況
・ ガス導管については、埋設されていることから、風雨による影響は比較的受けにくいが、極端な大雨のような場合には、土砂災害に伴う導管、供給管の損傷等が発生する場合があり、法定の事故報告対象未満の比較的小規模な供給支障が同時多発することがある。
・ 近年の住宅事情により、人工平坦化地、丘陵地等に展開する導管等も一定程度、存在しており、これらについては、軟弱地盤、急傾斜地であるなどの状況から土砂災害の被害が発生する可能性がある。
●台風・豪雨に対する対応の向上に向けた改善
上記を踏まえ、都市ガスの安定供給を確保する観点から、行政庁、ガス事業者による情報収集や迅速な二次災害防止・復旧対応のために絶え間なく必要な改善を図ることが望ましい。
・整理すべき課題
ガス事業法に基づく事故報告制度は、その報告対象は、通常のガス工作物の工事、維持、運用における事故を予定しているもので、台風・豪雨時における災害時における被害情報の収集・把握を想定しているものではなく、経済産業省からの随時の要請により、業界が対応しているのが現状であり、報告すべき事象、報告ルート等も明示的に定められたものはない状況。
・台風、豪雨に伴う被害の適切な共有
事故報告対象未満の比較的小規模な供給支障であっても、台風、豪雨災害のような場合には、迅速に被害情報を収集し、被害の全体像を把握することが、その後の復旧活動のためには重要であることから、被害情報の共有に係る認識・役割を整理し、自律的な情報集約・把握が行える機能を整えることが望ましい。
1

## Slide 3: 今後の台風・豪雨対応
■今後の台風・豪雨時に実施が必要な事項
・通常の事故報告対象未満（30件未満）の供給支障であっても確実に報告
■上記を実施するために、下記①～③について明確化を図る
臨時の情報収集・報告対応の発動条件
報告経路
報告対象、単位、様式等
※マニュアル、通達等で事業者に周知してはどうか
2

## Slide 4: 今後の台風・豪雨対応
【⓪実施内容】：通常の事故報告対象以外のMETI報告を実施 ⇒ 臨時対応
【①発動条件・対象事業者】：
供給エリアにおいて、下記の（１）又は（２）の状態となった場合、臨時対応を開始
（１）警戒レベル４相当の「土砂災害警戒情報」等が概ね４時間以上継続発表※１
（２）市町村から警戒レベル4「避難勧告」や「避難指示（緊急）」が発令
※１：短時間の警戒レベル4等の場合は報告不要
ただし、個別の地域、個別の状況に応じて政府として必要と判断し、被害情報収集の指示が
発出された場合、当該指示に基づき個別対応
※個別対応の場合は、ガス安全室より保安監督部経由で個者へ状況確認（JCGAにもガス安全室より同報）
なお、上記発動条件に達した場合及び被害が発生した場合は、事業者から下記②のルートで
臨時対応開始報告、臨時対応被害等報告を実施
【②報告・確認経路】：
事故報告と同じ経路（事業者⇔保安監督部（JCGA同報）⇔安全室）
※報告・確認の際には、必ず産業保安監督部を経由（夜間・休日は産業保安監督部の防災携帯へも同報）
3
※開始報告は原則として団地毎が望ましいが、警報が広範囲に及ぶ場合には、市町村などのエリア単位に所在する団地数、供給戸数を報告する。
※開始報告も専用様式を用いることが望ましい。報告はメールorファクスにより行うことが望ましいが、それらが使用できない場合は電話でもよい。

## Slide 5: 今後の台風・豪雨対応
【③報告対象】：発動条件に記載のエリアで発生した明らかに台風影響と判断される
下記事象のみ
①土砂崩壊等による本支供給管の折損又は特定ガス発生設備等の浸水
等に伴う30戸未満の供給支障※１ ※２
②早急に防護が必要と判断される高圧・中圧の導管露出
③供給支障に至る卸供給の途絶等※３ ※４
※１差水による供給支障の直接的な原因は、ガス管・ 継手部の腐食であることから対象外
※２ 建物倒壊や浸水等の需要家側の事情に伴って、予防保全のためにガスの供給を停止
した場合は対象外
※３ 卸供給先が報告する（卸供給元からは報告不要）
※４ 別系統等でバックアップ可能であれば対象外
【④報告単位】：供給支障は10戸単位（10戸未満、10～20戸未満、20～30戸未満）
導管露出、卸供給の途絶等は１事象毎
※定時報告は、９時、１２時、１６時に報告（第１報は覚知後、速やかに報告）
なお、大きな状況変化が無い場合は報告省略（ガス事故報告に準じた報告）
※上記によらず、ガス事故報告に該当する供給支障発生時は速やかに報告
※報告対象が無い場合は、報告不要
4
※初動対応段階での事故の概要把握を目的として報告単位を10戸単位としているが、被害の程度・内容により復旧に時間を要するような事案については正確な供給停止戸数の報告が求められる場合がある。
※発動条件の確認については、気象庁の発令を常時監視する等の厳格な運用は要しない。行政庁の広報、テレビ報道等により覚知したところでよい。
※➁③は、主に都市ガス（導管事業者）が対象の事象。

## Slide 6: 今後の台風・豪雨対応
【⑤報告様式】：専用様式
※なお、明らかに台風・豪雨影響と判断される事象で、報告規則に基づく事故報告
対象も合わせて専用様式で報告する（こちらは供給区域全域）
【⑥終了条件】：警戒レベル3以下に低下（「土砂災害警戒情報」、「避難勧告」、「避難
指示（緊急） 」の解除 ）後24時間経過 かつ
全報告対象の保安措置※完了（報告対象無し含む）
※レベル3以下になった場合は、緊急性を有する事象の発生リスクが低減したこと
から、報告頻度は保安措置を完了した時点とする
５
※終了条件は「警戒レベル3以下に低下後24時間経過」および「全報告対象の保安措置完了」の二つであるが、その終了条件のひとつである「警戒レベル３以下に低下後24時間経過」については、警戒レベル3以下に低下後、24時間満了に向けた経過中に報告対象となる事象が発生した場合には、その後24時間に達しても終了とはならず、報告が必要。
警戒レベル3以下の状況が24時間継続し、その24時間の経過中に報告対象となる事象の発生がなく、且つ全報告対象の保安措置が完了していることが終了の条件となる。
※線状降水帯停滞の継続等により、大雨の断続が予報され、「土砂災害警戒情報」、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」の解除、再発表・発令の反復が見込まれる場合は、その都度の終了報告、開始報告を略して、災害脅威の低下が確認された後に終了報告を行うことで差し支えない。

## Slide 7: （参考）新たな報告の流れ（詳細はp3～5参照）
項目 | 概要 | 事業者 | ＪＣＧＡ （本部＆部会） | ＭＥＴＩ 保安監督部 | ＭＥＴＩ ガス安全室
臨時対応 開始報告 | 事故報告対象外の報告を開始するタイミングで記載 | 発動条件の発生を確認 対応開始報告 被害第１報 | 報告受領 | 報告受領・伝達 | 報告受領
定時報告 | 9,12,16時に専用様式で報告 | 現場対応 専用様式で 対応報告 ※必要に応じ事故速報 | 報告受領 | 報告受領・伝達 | 報告受領
大きな変化有
の場合
６
※開始報告も専用様式を用いることが望ましい。
※専用様式は、本ルールの運用開始となった段階で電子媒体（エクセルファイル形式）にて配布される予定。

## Slide 8: （参考）新たな報告の流れ（詳細はp3～5参照）
項目 | 概要 | 事業者 | ＪＣＧＡ （本部＆部会） | ＭＥＴＩ 保安監督部 | ＭＥＴＩ ガス安全室
ガス安全室 個別確認 | 状況に応じて ガス安全室からの個別確認 | 依頼受領・回答 | 依頼受領 回答受領 | 依頼受領・伝達 回答受領・伝達 | 個別確認依頼 回答受領
臨時対応 終了報告 | 事故報告対象外の報告を終了するタイミングを記載 | 終了条件に 達したことを確認 専用様式等で 対応完了報告 ※必要に応じ事故速報 | 報告受領 | 報告受領・伝達 | 報告受領
７

## Slide 9: （参考）新たな報告ルールのイメージ（詳細はp3～5参照）
 | 30件未満 導管露出・卸供給途絶 | 30件以上
明らかに台風・豪雨影響 と判断される事象 | 発動条件に達した対象エリアのみ 報告必要 ※専用様式のみ提出 | 事故報告に基づき 供給区域全域で 報告必要 ※速報・詳報に加え、 発動条件に達した場合、専用様式も提出
上記以外 | 報告不要 | 事故報告に基づき 供給区域全域で 報告必要 ※速報・詳報のみ
赤字：今回新たに運用
８

## Slide 10: （参考）新たな報告様式のイメージ
９
※専用様式は本ルールの運用開始段階で電子媒体として配布される予定。（エクセルファイル形式）
※「行政庁への要望事項等」欄には、例えば道路の復旧、土砂や倒木の撤去などの要望事項を記入できる。